## Slide 1
Access Control Lists (ACL)
a cura di Marco Zucchini – V.3/3/2018

## Slide 2: Introduzione
ACL: lista di «regole» che stabilisce se i
pacchetti ricevuti da un router …
    possono
  oppure
    NON possono
  attraversarlo per giungere a destinazione

## Slide 3: ACL
Per definire qual è il traffico consentito e quello negato occorre configurare il router con delle:
REGOLE
Ogni regola è costituita dalla coppia:
PATTERN  AZIONE

## Slide 4: ACL
PATTERN: identifica i pacchetti a cui applicare una determinata azione (es. pacchetti ricevuti dall’IP 192.168.0.10 ecc.)
AZIONE: stabilisce se il pacchetto deve essere
  accettato, PERMIT, quindi inoltrato verso il destinatario
  oppure rifiutato, DENY, quindi bloccato e scartato

## Slide 5: ACL
Per arrivare alla configurazione completa in termini di controllo di traffico di un router, generalmente si definiscono più regole
Si va quindi a costituire quella che si chiama lista di regole di controllo
più propriamente detta
Access Control List 

## Slide 6: ACL
Regola 1
Regola 2
Regola 3
Regola 4
Regola 5
….
Regola n
Inizia ad esaminare le regole presenti nella lista, una dopo l’altra, nell’ordine di definizione, fintanto che non viene incontrata una regola che viene soddisfatta.
Le rimanenti regole non vengono prese in esame.
Cosa fa il router quando arriva un pacchetto?
Regola soddisfatta quando il PATTERN espresso nella regola corrisponde al pacchetto in esame

## Slide 7: ACL
Se viene individuata una regola per cui il pacchetto in esame soddisfa il PATTERN
>> si applica l’azione espressa nella regola
Se NESSUNA regola soddisfa il PATTERN
>> si applica l’azione (policy) di DEFAULT

## Slide 8: ACL
Policy di default: ultima regola definita nell’ACL, deve riguardare tutto il traffico non gestito dalle regole che la precedono
  INCLUSIVA (buco nero): viene bloccato tutto il traffico:
    molto sicura
    troppo severa, in caso di dimenticanza di una regola nella fase di programmazione del router
  ESCLUSIVA: (buco bianco) tutto il traffico viene inoltrato
    molto permissiva

## Slide 9: ACL
Policy di default:
  ESPLICITA : espressamente impostata da chi configura il router, corrisponde con una delle seguenti
  DENY ANY
  oppure
  PERMIT ANY
  Nota: ricordarsi che comunque deve gestire tutto il traffico rimasto.
  IMPLICITA: nel caso non venga definita esplicitamente corrisponde a:
    DENY ANY

## Slide 10: ACL
Policy di default IMPLICITA: nel caso in cui la policy di default non venga scritta esplicitamente, per il rimanente traffico di pacchetti «non gestito», vale la policy di default implicita che stabilisce :
Blocca tutto il traffico rimanente
DENY ANY

## Slide 11: ACL
Una volta definita l’ACL (lista di regole), occorre applicarla a:
  un’interfaccia del router
  al traffico in entrata (INBOUND) o in uscita (OUTBOUND) da quell’interfaccia

## Slide 12: ACL
Sintesi operativa con le ACL
Definisco l’ACL, ovvero la lista di regole (PATTERNAZIONE) e la Policy di Default
Applico l’ACL ad una particolare interfaccia del router
Specifico la direzione del traffico, ovvero se l’ACL deve essere applicata al traffico INBOUND oppure OUTBOUND rispetto
a quella interfaccia.

## Slide 13: ACL Standard

## Slide 14: ACL Standard
Prima forma di regole ACL che si possono definire su un router CISCO
Consentono o impediscono l’inoltro dei pacchetti in base all’indirizzo IP del mittente contenuto nel pacchetto
Le ACL Standard sono «memorizzabili» ed identificabili tramite un numero intero 1..99 (Numbered Standard ACL)

## Slide 15: ACL Standard – caso di studio
Scenario di riferimento: PC_2.3 non deve accedere alla rete verde

## Slide 16: ACL Standard
Rivediamo la sintesi operativa.
Definisco l’ACL ovvero la lista di regole (PATTERNAZIONE) e la Policy di Default
Applico l’ACL ad una particolare interfaccia del router
Specifico la direzione del traffico ovvero se l’ACL deve essere applicata al traffico INBOUND oppure OUTBOUND rispetto
a quella interfaccia.

## Slide 17: ACL Standard
Chiarirsi gli obiettivi
    il calcolatore IP 192.168.2.3
    (rete arancione) non deve accedere
    alla rete verde
    b. tutti gli altri calcolatori delle rete
    arancione possono accedere alla rete verde
Definire le regole
Memorizzare le regole nell’ordine
corretto
( l’ordine sbagliato può portare a risultati errati )

## Slide 18: ACL Standard
Sintassi generale di una regola ACL standard
(config)# access-list n action IP wild_card_mask
n: numero identificativo dell’ACL (1..99, vedi diapo succ.)
action: uno dei verbi permit, deny (permette o impedisce l’inoltro)
IP: indirizzo IP di un PC o di una rete
wild_card_mask: specifica quali bit dell’indirizzo IP devono essere controllati per verificare la corrispondenza e quindi l’applicazione o no dell’action

## Slide 19
Sintassi completa del comando
(config)#access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard] [log]
Osservazione #1: il commando log tiene traccia dei pacchetti che sono stati accettati o rifiutati in base alle regole definite nell’ACL
Osservazione #2: ogni comando ACL riferito allo stesso numero di ACL, consente di aggiungere regole nuove alla stessa (applicate poi nell’ordine di inserimento);
Osservazione #2: Per eliminare un’ intera ACL far precedere il no al commando.
Esempio
(config)#no access-list 1
ACL Standard

## Slide 20: ACL Standard
Classificazione delle numerazioni identificative assegnabili alle ACL, in base al tipo ed al protocollo di riferimento

## Slide 21: Esempi - ACL Standard
Sintassi di una regola ACL Standard che permette il transito nel router a tutti i pacchetti provenienti dal PC 192.168.2.3
(config)# access-list 1 permit 192.168.2.3 0.0.0.0
Sintassi di una regola ACL Standard che impedisce il transito nel router a tutti i pacchetti provenienti dalla rete 192.168.2.0
(config)# access-list 1 deny 192.168.2.0 0.0.0.255

## Slide 22: ACL Standard
Wildcard Mask (WCM)
Definisce i criteri in base ai quali viene effettuato il confronto tra l’IP del pacchetto ed il pattern (IP/WCM) specificato nelle regole.
  Impostazione ad ottetti: sono posti a zero gli ottetti che devono essere controllati e confrontati con l’IP del pacchetto per verificare se la regola è soddisfatta,
  Impostazione a singoli bit: sono posti a zero i singoli bit che devono essere controllati e confrontati con l’IP del pacchetto per verificare se la regola è soddisfatta

## Slide 23: Wild Card Mask
La wildcard mask serve ad indicare quali bit dell’indirizzo IP specificato devono essere controllati e quali no.
  “0” nella WCM, in corrispondenza ad un bit dell’indirizzo IP, segnala che tale bit deve essere controllato per il controllo di corrispondenza.
  “1” nella WCM, indica che il valore che assume il bit corrispondente nell’indirizzo IP NON verrà controllato per la verifica della corrispondenza.

## Slide 24: Wild Card Mask
Es. (config)# access-list 1 deny 192.168.2.3 0.0.0.0
192.168.2.3
192.168.2.4
192.168.2.5
192.168.2.6
192.168.2.4
192.168.2.5
192.168.2.6
192.168.2.3
Unitamente all’indirizzo IP stabilisce quali sono i pacchetti da prendere in considerazione per l’applicazione dell’azione.

## Slide 25: Wild Card Mask
Esempio#1: si vuole impedire a tutti i PC della rete 192.5.5.0/24 (subnet 255.255.255.0) di attraversare il router.
Devo caratterizzare ed impostare l’ACL
Quale WCM dobbiamo indicare se vogliamo considerare tutta la rete nell’applicazione di una regola? (Risposta: IP=192.5.5.0 WCM=0.0.0.255)
IP: 1100 0000. 0000 0101. 0000 0101. 0000 0000
SM: 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000
WCM 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 1111 1111
WCM 0 . 0 . 0 . 255
ottetti dell’IP del pacchetto da controllare ottetto da non controllare
(config)# access-list n action IP wild_card_mask
(config)# access-list 1 deny 192.5.5.0 wild_card_mask
Controllo solo i primi 3 ottetti cioè quelli che mi identificano tutta la rete!

## Slide 26: Wild Card Mask
Esempio#2: Si vuole impedire al solo PC della rete 192.168.2.3/24 (subnet 255.255.255.0) di attraversare il router.
Devo caratterizzare ed impostare l’ACL
Quale WCM dobbiamo indicare se vogliamo che la regola venga soddisfatta solo per i pacchetti provenienti dal PC 192.168.2.3?(Risposta: IP=192.168.2.3 WCM=0.0.0.0)
IP: 1100 0000. 1010 1000. 0000 0010. 0000 0011
SM: 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000
WCM 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000
WCM 0 . 0 . 0 . 0
ottetti dell’IP del pacchetto da controllare ottetto da non controllare
(config)# access-list n action IP wild_card_mask
(config)# access-list 1 deny 192.168.2.3 wild_card_mask
Controllo tutti i bit di tutti gli ottetti per essere sicuro che corrispondano a quelli dei pacchetti da rifiutare, in modo da individuare senza dubbi i pacchetti provenienti da quel singolo PC

## Slide 27: Wild Card Mask – Esercizi ad ottetti
Consentire il traffico alla sola rete 203.49.23.0/24
(config)# access-list 1 permit 203.49.23.0 0.0.0.0.255
Impedire il traffico alla sola rete 158.64.0.0/16
(config)# access-list 1 deny 158.64.0.0 0.0.255.255
Impedire il traffico alla sola rete 25.3.4.0/8
(config)# access-list 1 deny 25.3.4.0 0.255.255.255

## Slide 28: Modificatori
any / host

## Slide 29: Wild Card Mask
Modificatore any
Nel linguaggio delle ACL any sta ad indicare qualsiasi indirizzo che corrisponde all’ IP/WCM
0.0.0.0 255.255.255.255 (tutti, non controllare)
E’ possibile quindi scrivere l’ACL
(config)# access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255
Nella suo forma più compatta:
(config)# access-list 1 deny any

## Slide 30: Wild Card Mask
Modificatore host
Nel linguaggio delle ACL host sta ad indicare un particolare indirizzo IP di un determinato PC; questa condizione implica esprimere sempre la WCM come 0.0.0.0 per assicurarsi che tutti i bit vengano controllati
192.168.2.3 0.0.0.0 (controllare tutti i bit)
E’ possibile quindi scrivere l’ACL
(config)# access-list 1 deny 192.168.2.3 0.0.0.0
nella suo forma più compatta:
(config)# access-list 1 deny host 192.168.2.3

## Slide 31: Costruiamo un’ACL
Standard

## Slide 32: ACL Standard - Esempio #1
(config)# access-list 1 deny 192.168.2.3 0.0.0.0
Verifica della regola:
PATTERN = IP e Wild card Mask
PATTERN = 192.168.2.3 0.0.0.0
IP del pacchetto in arrivo, in esame:
Algoritmo: la WCM (0.0.0.0) dice che se tutti gli ottetti dell’IP del pacchetto in arrivo corrispondono a quelli della regola, allora la regola è soddisfatta e si passa all’applicazione dell’azione (DENY); in questo caso la regola NON è soddisfatta e il pacchetto non è rifiutato.
192.168.2.5

## Slide 33: ACL Standard - Esempio #2
(config)# access-list 1 deny 192.168.2.3 0.0.0.0
(config)# access-list 1 permit 192.168.2.5 0.0.0.0
IP del pacchetto in arrivo, in esame:
Esito verifica della 1° regola: pattern non corrispondente
Esito verifica della 2° regola: pattern corrispondente
Algoritmo: la WCM (0.0.0.0) impone il controllo di tutti gli ottetti dell’IP del pacchetto in arrivo: nella prima regola l’ultimo ottetto non corrisponde, quindi si passa all’esame della regola successiva. Nella seconda regola corrispondono tutti gli ottetti, quindi la regola è soddisfatta e si passa all’applicazione dell’azione, in questo caso PERMIT quindi il pacchetto è accettato ed inoltrato.
192.168.2.5

## Slide 34: ACL Standard
Dall’esempio precedente si coglie la necessità di definire in modo esplicito un comportamento alternativo del router nel caso tutte la/e regola/e precedente/i non sia/no soddisfatta/e.
Default Policy (regola di default)
Specifica come deve comportarsi il router quando nessuna regola dell’ACL definita viene soddisfatta.
Esempio
(config)# access-list 1 deny any

## Slide 35: Wild Card Mask - Esempio #1
La Default Policy (esplicita)
  Viene inserita come ultima regola dell’ACL
  Deve prendere in considerazione tutti i pacchetti non gestiti dalle regole precedenti
  Si associa alle azioni permit (permetti l’inoltro) oppure deny (impedisci l’inoltro)
Esempi
(config)# access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
equivalente a :
(config)# access-list 1 permit any

## Slide 36: ACL Standard
Applicare l’ ACL all’interfaccia/e «giusta/e»
REGOLA GENERALE
Le ACL standard devono essere applicate al router (ed alla sua interfaccia) più vicino/a alla rete di destinazione dei pacchetti

## Slide 37: ACL Standard
Infine, una volta individuata l’interfaccia del router a cui applicare l’ACL, occorre stabilire se il controllo deve essere fatto al traffico in ingresso (IN) oppure in uscita (OUT) rispetto all’interfaccia scelta.
Traffico in ingresso (IN): dal punto di vista dell’interfaccia è quello che entra nel router.
Traffico in uscita (OUT): dal punto di vista dell’interfaccia è quello che esce dal router.

## Slide 38: ACL Standard
REGOLA: per capire la direzione (in o out) del traffico di pacchetti considerato, occorre distinguere il traffico in ingresso da quello in uscita rispetto all’interfaccia
Traffico in
Traffico out
Ci si mette all’interno del Router che si vuole configurare e si guarda l’interfaccia.

## Slide 39: ACL Standard
Si crea quindi l’associazione
ACL + Interfaccia + direzione del traffico da controllare
(config)#interface spec_interfaccia
(config-if)# ip access-group n dir
Dove
spec_interfaccia : indica la denominazione dell’interfaccia oggetto dell’ACL (es Fe0/0)
n: identificatore numerico dell’ACL
dir: esprime la direzione del traffico (in o out)

## Slide 40: ACL Standard
Esempio
(config)#interface Fa0/0
(config-if)# ip access-group 1 out
Nota: viene controllato il traffico in uscita da Fa0/0 per impedire che i pacchetti «pericolosi» raggiungano la destinazione
Rete da proteggere
Traffico OUT
Rete potenzialmente pericolosa

## Slide 41: ACL Standard - in sintesi
>enable
#configure terminal
(config)#access-list 1 permit 192.168.2.3 0.0.0.0
(config)#access-list 1 permit any
(config)#interface Fa0/0
(config-if)# ip access-group 1 out
definizione ACL
associazione ACL all’interfaccia e direzione traffico

## Slide 42: Osservazioni
Ricordiamo che le ACL standard devono essere applicate al router/interfaccia più prossimi alla rete di destinazione per evitare «restrizioni» non previste.
Violare la regola di cui sopra porterebbe, nell’esempio in figura
ad impedire al PC
192.168.2.3
di accedere al server

## Slide 43: Osservazioni
Una volta associata un’ACL ad un’interfaccia è possibile aggiornarla (inserire, togliere o modificare regole); immediatamente ne risulta modificato anche il comportamento (senza disassociarla e riassociarla nuovamente).
(config)#access-list 1 permit 192.168.2.3 0.0.0.0
(config)#access-list 1 permit 192.168.2.4 0.0.0.0
(config)#access-list 1 deny any
(config)#interface Fa0/0
(config-if)# ip access-group 1 out
Aggiornamento di un’ACL già associata a Fa0/0
Riassociazione non più necessaria dopo la prima volta!

## Slide 44: Flow chart
di funzionamento delle ACL

## Slide 45
Come lavora un router con le ACL
192.168.2.3
192.168.2.4
192.168.2.4
192.168.2.3
192.168.2.3
192.168.2.3
192.168.2.4
192.168.2.4
192.168.2.4
192.168.2.4
192.168.2.3

## Slide 46: Osservazioni
In un’ACL è necessario definire prima le regole più selettive e via via quelle meno selettive (fare il contrario implica che le regole più selettive non verranno mai raggiunte).
La mancanza di definizione di ACL su un router, implica l’applicazione del meccanismo di routing (se impostato)
Se in un router non è stato definito il «meccanismo» di routing, l’azione di eventuali ACL riguarderà solo il traffico destinato alle reti direttamente collegate al router.

## Slide 47: Osservazioni
La definizione di una ACL su di una interfaccia implica comunque la presenza della default policy implicita
Se ad un’interfaccia viene associata (comando ip access-group ) un’ACL «non definita» oppure «cancellata», il comportamento del router rimane inalterato (non entra in azione nessuna policy di default).

## Slide 48
Interpretazione delle regole di una ACL
192.168.2.3
192.168.2.4
192.168.2.3
192.168.2.3
192.168.2.4
192.168.2.3
192.168.2.4

## Slide 49: ACL – sintesi comandi #1
Aggiungere un’ACL o un comando in coda
(config)# access-list n permit/deny sourceIP WCM
Associare un’ACL ad un’interfaccia
(config)#interface interfaccia
(config-if)# ip access-group n in/out
Rimuovere una singola ACL
(config)# no access-list n
Disassociare un’ACL da un’interfaccia
(config)#interface interfaccia
(config-if)# no ip access-group n in/out
Visualizzare tutte le ACL definite
# show access-lists
Visualizzare una particolare ACL definita
# show access-list n

## Slide 50: Esercizi

## Slide 51: Esercizi
Vedi documento word consegnato

## Slide 52: ACL Estese

## Slide 53: ACL Estese
Versione completa di ACL, consentono un triplo controllo sui pacchetti, in base a:
  provenienza
  destinazione
  tipo di protocollo da esaminare (es. IP)
Particolarmente indicate in scenari più complessi dei precedenti; consentono una più capillare selezione di reti/protocolli nella formulazione delle regole.

## Slide 54: ACL Estese - scenario
Scenario più complesso con servizi distribuiti nelle varie reti.

## Slide 55: ACL Estese
Sintassi generale
(config)# access-list n action prot IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d eq p
n: numero identificativo dell’ACL (100..199)
action: uno dei verbi permit, deny (permette o impedisce l’inoltro)
prot: protocollo da controllare (es. IP, TCP,UDP…ecc.)
IP_orig : indirizzo IP di origine
wcm_o : specifica i bit da controllare dell’indirizzo IP di origine
IP_dest : indirizzo IP di destinazione
wcm_d : specifica i bit da controllare dell’indirizzo IP di destinazione
eq p: specifica la porta relativa allo specifico protocollo (opzionale)

## Slide 56: Esempi - ACL Estese
Sintassi di una regola ACL Estesa che permette il transito a tutti i pacchetti provenienti dal PC con IP 192.168.2.3/24 e destinati alla rete 192.168.1.0/24
(config)# access-list 100 permit ip 192.168.2.3 0.0.0.0 192.168.1.0 0.0.0.255
oppure in modo equivalente
(config)# access-list 100 permit ip host 192.168.2.3 192.168.1.0 0.0.0.255
Sintassi di una regola ACL Estesa che impedisce il transito tutti i pacchetti provenienti dalla rete con IP 192.168.2.0/24 e destinati alla rete 192.168.1.0/24
(config)# access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

## Slide 57: Esempi - ACL Estese
Sintassi di una regola ACL Estesa che impedisce il transito a tutti i pacchetti provenienti da qualsiasi rete ed aventi qualsiasi destinazione
(config)# access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
oppure in modo equivalente
(config)# access-list 100 deny ip any any
Sintassi di una regola ACL Estesa che permette il transito a tutti i
pacchetti provenienti dal PC con IP 192.168.2.3/24 destinati verso qualsiasi rete
(config)# access-list 100 permit ip host 192.168.2.3 any

## Slide 58: ACL Estese
A quale interfaccia applicare l’ ACL Estesa ?
Tenendo conto che le ACL estese consentono di specificare la destinazione, vale quanto segue.
REGOLA GENERALE
Le ACL estese devono essere applicate (quando possibile) al router (ed alla sua interfaccia) più vicini alla rete origine dei pacchetti

## Slide 59: ACL Estese - definizione
Analogamente alle ACL Standard, si crea l’associazione
ACL + Interfaccia + direzione del traffico da
controllare
(config)#interface spec_interfaccia
(config-if)# ip access-group n dir
Dove
spec_interfaccia : indica la denominazione dell’interfaccia oggetto dell’ACL (es Fe0/0)
n: identificatore numerico dell’ACL
dir: esprime la direzione del traffico (in o out)

## Slide 60: ACL Estese - applicazione
Esempio
(config)#interface Fa0/0
(config-if)# ip access-group 1 in
Nota: viene controllato il traffico in ingresso da Fa0/0 per impedire che i pacchetti «pericolosi» vadano oltre la rete di origine
In questo caso il traffico è in ingresso all’interfaccia del router

## Slide 61: ACL Estese - ? Router/interfaccia
La regola generale può essere giustificata in base alla seguente considerazione:
  conoscendo la destinazione dei pacchetti già dalla loro rete di origine,
  grazie al fatto che le ACL estese possono dare indicazioni al router sulla rete di destinazione
E’ opportuno bloccare il prima possibile i pacchetti in modo da impedire loro di «inondare» inutilmente le reti di transito.
Si sceglie quindi il router più vicino alla rete di origine e l’interfaccia ad essa collegata

## Slide 62: ACL Estese - ? Router/interfaccia
Violazione alla regola generale
  Nei casi in cui non sia possibile accedere e configurare i router/interfacce remote di reti potenzialmente pericolose (non possiamo chiedere a tutti di inserire ACL di protezione a nostra garanzia)
Solo in questi casi è lecito configurare il router più vicino alla rete che deve essere «protetta».
In questi casi si sceglie quindi il router più vicino alla rete di destinazione
Vale comunque l’indicazione che più traffico viene bloccato alla sorgente meglio è!

## Slide 63: ACL Estese …
a protocolli diversi da IP!

## Slide 64: ACL Estese
Con questo tipo di ACL è possibile specificare pacchetti relativi a protocolli diversi dall’IP
Scenario: la rete arancione 192.168.2.0/24 può accedere solo al server web 192.168.1.254 della rete verde ma non ad altri PC della stessa; inoltre può accedere alla rete azzurra

## Slide 65: ACL Estese
(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.254 eq 80
(config)# access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
(config)# access-list 100 deny ip any any
Router/interfaccia da configurare

## Slide 66: Esempi significativi

## Slide 67: Rete DMZ
DMZ: demilitarized zone; identifica un’area di accesso comune/condivisa, non soggetta a restrizioni.
DMZ: tipicamente presente nelle reti aziendali che vogliono «esporre al pubblico» alcuni servizi (es. web, ftp ecc.) e dunque consentirne l’accesso.

## Slide 68: Rete DMZ
Scenario: si supponga che una rete aziendale sia composta:
da una parte privata NON accessibile dall’esterno (rete verde)
da una parte pubblica accessibile dall’esterno (rete azzurra)

## Slide 69: Rete DMZ
Obiettivo: la rete arancione (pubblica) deve poter accedere alla DMZ aziendale (rete azzurra) ma non alla rete privata aziendale (rete verde)

## Slide 70: Rete DMZ
Soluzione: nella scelta non posso considerare la rete pubblica come configurabile (ingestibile da remoto). Ne consegue che dovrò configurare Router0 della rete aziendale.
Router/interfaccia da configurare
L’ACL estesa viene associata all’interfaccia esterna di Router0 in modo da consentire il passaggio del traffico web (TCP porta 80) ed impedire il traffico IP

## Slide 71: Rete DMZ
(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.254 eq 80
(config)# access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
(config)# access-list 100 deny ip any any
Router/interfaccia da configurare
Problema: i PC della rete verde non riescono ad accedere alla rete arancione. Questo perché i pacchetti IP di ritorno vengono bloccati dall’ACL
Scenario: la rete arancione 192.168.2.0/24 può accedere solo al server web 192.168.1.254 della rete verde ma non ad altri PC della stessa; inoltre può accedere alla rete azzurra

## Slide 72: Il problema del «traffico di ritorno»

## Slide 73: ACL Estese
Consideriamo lo scenario precedente (DMZ) con l’ACL opportunamente configurata sul Router0
Verifichiamo che dopo aver definito l’ACL, i PC della rete verde non riescono più a navigare sul server web (Server2) della rete arancione
Osservazione: i PC della rete verde riescono ad accedere a Server2; il problema è che il traffico di risposta di Server2 (server web – prot. TCP, porta 80) viene bloccato dall’ACL di Router0
Server Web da contattare

## Slide 74: ACL Estese – «traffico di ritorno»
Paradossalmente, per proteggere la rete aziendale (verde) impediamo ai suoi dipendenti di accedere alla rete pubblica (ed ai vari servizi in essa presenti).
Obiettivo: vogliamo che il router aziendale (Router0) si accorga se il traffico di pacchetti verso la rete verde è o non è un traffico di ritorno (ovvero generato dai dipendenti).

## Slide 75: ACL Estese – «traffico di ritorno»
Per consentire il traffico di ritorno le ACL Estese consentono la seguente
Sintassi generale
(config)# access-list n action prot eq port IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
established: parola chiave che consente al router di lasciar passare il traffico conseguente ad una connessione già stabilita (traffico di ritorno)

## Slide 76: ACL ed il controllo d’accesso ai servizi

## Slide 77: ACL
Principali servizi, numeri di porta e keyword identificative corrispondenti

## Slide 78: ACL - Server Web
Sintassi generale
(config)# access-list n action TCP eq 80 IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
Impedire a PC1.10 la navigazione web; gli altri utenti devono poter navigare.
Uffici(config)# access-list 100 deny TCP host 192.168.1.10 host 192.168.3.254 eq 80
Uffici(config)#interface Gi0/1
Uffici(config-if)#ip access-group 100 in
Testare questa configurazione e verificarne eventuali limiti es. 1. I rimanenti PC subiscono le limitazioni della policy di default? 2.Il traffico IP è limitato?
Notes: No l’ACL è applicata ad interfacce diverse da quelle collegate ad Ufficio1 ed Ufficio3 quindi non interagisce
Si il PC1.10 non riesce a pingare il server web e viceversa

## Slide 79: ACL - Server FTP
Sintassi generale
(config)# access-list n action TCP eq 20 IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
(config)# access-list n action TCP eq 21 IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
PC1.10 può accedere al server FTP (marco/z) ma non può navigare nel web; PC0.10 può navigare, ma non accedere al server FTP .
FTP

## Slide 80: ACL - Server FTP
Scenario
PC1.10 può accedere al server FTP (marco/z) ma non può navigare nel web; PC0.10 può navigare, ma non accedere al server FTP .
Uffici(config)# access-list 100 permit TCP host 192.168.1.10 host 192.168.4.253 eq 20
Uffici(config)# access-list 100 permit TCP host 192.168.1.10 host 192.168.4.253 eq 21
Uffici(config)# access-list 100 deny TCP host 192.168.1.10 host 192.168.3.254 eq 80
Uffici(config)# access-list 100 deny IP any any
Uffici(config)# access-list 110 deny TCP host 192.168.0.10 host 192.168.4.253 eq 20
Uffici(config)# access-list 110 deny TCP host 192.168.0.10 host 192.168.4.253 eq 21
Uffici(config)# access-list 110 permit TCP host 192.168.0.10 host 192.168.3.254 eq 80
Uffici(config)# access-list 110 deny IP any any
Uffici(config)#interface Gi0/1
Uffici(config-if)#ip access-group 100 in
FTP
Uffici(config)#interface Gi0/0
Uffici(config-if)#ip access-group 110 in

## Slide 81: ACL - Server e-Mail
Sintassi generale (che copre i servizi SMTP/POP3)
(config)# access-list n action TCP eq smtp IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
(config)# access-list n action TCP eq pop3 IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
PC0.10 (Marco) può solo inviare email. PC2.10 (Lisa) può solo riceverle.
e-Mail

## Slide 82: ACL - Server e-Mail
Scenario
PC0.10 (Marco) può solo inviare email. PC2.10 (Lisa) può solo riceverle.
Uffici(config)# access-list 100 deny TCP host 192.168.0.10 host 192.168.5.252 eq pop3
Uffici(config)# access-list 100 permit ip any any
Uffici(config)# access-list 110 deny TCP host 192.168.2.10 host 192.168.4.253 eq smtp
Uffici(config)# access-list 110 permit ip any any
Uffici(config)#interface Gi0/2
Uffici(config-if)#ip access-group 110 in
e-Mail
Uffici(config)#interface Gi0/0
Uffici(config-if)#ip access-group 100 in

## Slide 83: ACL - Server DNS
Sintassi generale
(config)# access-list n action TCP eq smtp IP_orig wcm_o IP_dest wcm_d established
Impedire ad Ufficio 1 e Ufficio2 la risoluzione dei nomi di dominio (accesso DNS)
DNS

## Slide 84: ACL - Server DNS
Scenario
Impedire ad Ufficio 1 e Ufficio2 la risoluzione dei nomi di dominio (accesso DNS)
Uffici(config)# access-list 100 deny UDP any any eq domain
Uffici(config)# access-list 100 permit ip any any
Uffici(config)#interface Gi0/1
Uffici(config-if)#ip access-group 100 in
DNS
Uffici(config)#interface Gi0/0
Uffici(config-if)#ip access-group 100 in

## Slide 85: ACL - Esercizio
Scenario. Data la rete rappresentata in figura:
  consentire il servizio email completo a Marco e Lisa
  consentire a Claudio solo la lettura di email a lui destinate
  consentire solo a Claudio di accedere al server ftp
  impedire a Marco di accedere al server Web
  impedire a Lisa la risoluzione dei nomi di dominio
  impedire a PC1.10 di «pingare» tutti gli altri dispositivi

## Slide 86: ACL – Esercizio (firewall)
Configurare un sistema di protezione aziendale costituito da due router (vedi figura);
  tutto il traffico proveniente da Internet va diretto da border-router verso l’Application-Gateway (proxy-server)
  il router collegato alla LAN
    inoltra verso border-router tutto il traffico proveniente dalla LAN
    inoltra alla LAN solo il traffico proveniente dall’application-gateway