## Slide 1: Hardware PC
Sistemi di raffreddamento
a cura di Marco Zucchini
Ottobre 2014

## Slide 2: Dissipatore
Il dissipatore è un componente di fondamentale importanza in un sistema di elaborazione ed ha la funzione di disperdere il calore che viene generato dal processore o da altri componenti elettronici durante il funzionamento del sistema.
Il dissipatore garantisce che la temperatura del dispositivo a cui viene applicato, rimanga abbondantemente al di sotto della soglia critica.
Per soglia critica o temperatura critica si intende il valore di temperatura al di sopra del quale non è più garantito il corretto funzionamento del circuito elettronico (chip). Di solito la soglia critica per le moderne CPU si attesta su valori compresi tra 70 ed 80 gradi centigradi. Valori più precisi sono riportati nelle specifiche del prodotto.

## Slide 3: Sistema di raffreddamento
Consiste nei:
  materiali che compongono i contenitori del sistema di elaborazione (CASE)
  prese d’aria
  dissipatori passivi
  dissipatori attivi
  ventole di raffreddamento
che applicati al sistema di elaborazione ne consentono un corretto funzionamento stabilizzandone la temperatura massima di lavoro.
Nota: i cellulari e tablet dispongono solo del CASE come sistema di raffeddamento.

## Slide 4: Dissipatori
Passivi
  Elementi metallici che applicati ai chip ne consentono la dissipazione del calore prodotto per effetto Joule, causa funzionamento ad alte frequenze del chip
  Principali materiali: alluminio, rame, argento (miglior dissipatore termico)
  Vantaggi: basso costo, nessuna rumorosità
  Svantaggi: maggior ingombro rispetto ai dissipatori attivi, a parità di capacità di raffreddamento

## Slide 5: Dissipatori
Passivi
Alcuni sistemi di raffreddamento utilizzano un sistema a heat pipe (tubi di scambio calore): sono composti da uno o più tubi di rame che collegano la placca applicata al chip al dissipatore vero e proprio (di solito in alluminio).
I tubi contengono liquido (etanolo, mercurio) a basso punto di ebollizione.
Condensando ed evaporando per effetto del calore prodotto dal chip, il liquido trasferisce il calore da un’estremità all’altra del tubo migliorando lo sfruttamento dell’alettatura del dissipatore.

## Slide 6: Dissipatori
Attivi
  Sono costituiti da ventole di raffreddamento o da ventole applicate a dissipatori passivi
  A volte le ventole vengono sostituite da impianti idraulici sempre applicati a dissipatori passivi
  Vantaggi: maggior potere di raffreddamento
  Svantaggi: maggior costo e rumorosità

## Slide 7: Dissipatori
Dissipatori attivi a liquido
  Un dissipatore a liquido (detto più semplicemente
  sistema a liquido) utilizza un liquido (es. acqua demineralizzata) per raffreddare i componenti.
  Viene utilizzato in scambiatore di calore ( waterblock), per trasferire il calore prodotto dal chip da raffreddare, ad un liquido (solitamente acqua) che verrà poi raffreddato da un radiatore in grado di disperdere il calore tramite dissipatore attivo.
  Vantaggi: ottima capacità di raffreddamento
  Svantaggi: costi alti
Chip 

## Slide 8: Note sull’applicazione dei dissipatori
Maggiore è la superficie a contatto tra il dissipatore e l’elemento da raffreddare , maggiore è il suo livello di dissipazione del calore.
Per far aderire perfettamente i componenti con i relativi dissipatori è indispensabile l’utilizzo di paste termo-conduttive che permettono un maggiore flusso di dissipazione tra le due superfici.

## Slide 9: Throttling
Consiste nel far funzionare la CPU a frequenze di clock inferiori a quelle nominali (di fabbrica) a cui può operare.
Questa tecnica consente di
  risparmiare energia: riducendo la frequenza di lavoro si riduce la potenza elettrica consumata dalla CPU sotto forma di calore
  e conseguentemente
  minor necessità di ingombranti sistemi di raffreddamento

## Slide 10: Ricerche proposte
Materiali che massimizzano la dispersione di calore e che vengono impiegati per costruire CASE di PC, portatili, tablet e cellulari
Dissipatori passivi; principali case di produzione, modelli proposti e costi.
Dissipatori attivi: principali case di produzione, modelli proposti e costi.
Liquidi a basso punto di ebollizione per dissipatori. Caratteristiche.
Tipi di pasta termoconduttiva, produttori e costi